|  | من أهم وأكثر القطع الإلكترونية شيوعاً واستخداماً ، وتستخدم للتحكم في فرق الجهد (الفولت)- كمقسم جهد ، وشدة التيار (الأمبير)- كمقسم تيار ، و تقاس المقاومة بوحدة الأوم Ohm ، وترمز بالرمز R . |
| --- | --- |

| 1 Ω | 1 Ohm |
| --- | --- |
| 1 K Ω | 1000 Ohms = 1 K Ohm |
| 1 M Ω | 1000000 Ohms = 1 M Ohm |

وتختلف نوعيتها على حسب كيفية صنعها ، والمواد المركبة منها ، وأهم أنواع المقاومات هي:

1- المقاومة الثابتة .

2- المقاومة المتغيرة .

3- المقاومة الضوئية .

4- المقاومة الحرارية .

أولاً : المقاومة الثابتة R :

تتميز هذه المقاومات بثبات قيمتها وتختلف في استخدامها على حسب قدرتها في تمرير التيار الكهربائي فهناك مقاومات ذات أحجام كبيرة تستخدم في التيارات الكبيرة وأخرى صغيرة للتيارات الصغيرة .

| مقاومة مغطاة بألمنيوم Aluminum Housed | مقاومة(وصلة) صفرية Jumper (Zero Ohm) |
| --- | --- |
| مقاومة كربونية Carbon Comp | مقاومة ذات أوم منخفض Low Ohm |
| مقاومة سيراميكية Ceramic Encased | مقاومة شبكية Network |
| مقاومة فلمية Film | مقاومة فلمية ذات جهد عالي Power Film |
| مقاومة غطائية | مقاومة خاصة |
| مقاومة مصهرية Fusible | مقاومة سطحية Surface Mount |
| مقاومة ذات جهد عالي High Voltage | مقاومة حساسة للحرارة Temp. Sensitive |
| مقاومة ذات أوم عالي High Ohm | مقاومة سلكية Wire wound |

| Fig. 1.1a: Some low-power resistors | Fig. 1.1b: High-power resistors and rheostats |
| --- | --- |

ثانياً: المقاومة المتغيرة (Potentiometer or Variable Resistor  VR) ::

| هي مقاومة يمكن تغيير قيمتها ، حيث تتراوح قيمتها بين الصفر وأقصى قيمة لها . فمثلا : عندما تقول أن قيمة المقاومة 10KΩ ، يعني أن قيمة المقاومة تتراوح بين الصفر أوم وتزداد بالتدريج يدويا حتى تصل قيمتها العظمى 10KΩ (0-10KΩ) ، ويمكن تثبيتها على قيمة معينة . ويمكن مشاهدة المقاومة المتغيرة في كافة الأجهزة الصوتية ، فعندما نريد رفع صوت الجهاز "الراديو" أو نخفضه فإننا نغير في قيمة المقاومة المتغيرة ، فعندما تصل قيمة المقاومة أقصاها فإن الصوت ينخفض إلى أقل شدة والعكس عند رفع الصوت . هناك عدة أنواع من المقاومات المتغيرة نذكر منها: |  |
| --- | --- |
|  | المقاومة المتغيرة الدورانية |  |
|  | المقاومة المتغيرة الخطية |  |
|  | المقاومة المتغيرة الدائرية المستخدمة في الألواح الالكترونية |  |

قراءة قيمة المقاومة :

|  | يوجد على المقاومة أطواق ملونة لمعرفة قيمتها . ولمعرفة قيمة المقاومة أنظر إلى الطوق الذهبي أو الفضي "وهو الطوق الذي يحدد نسبة التفاوت أو الخطأ في المقاومة " ، واجعل الطوق الذهبي أو الفضي على يمينك وأبدا القراءة من اليسار إلى اليمين" . هناك بعض المقاومات ليس لها طوق ذهبي أو فضي فبدأ القراءة من الطوق الأقرب لأي طرف من السلك " . |
| --- | --- |

مثلاً : مقاومة لونها بني اسود بني :

أبدأ من اليسار إلى اليمين ، أنظر للطوق الأول وحدد لونه وأكتب رقمه على حسب الجدول الموضوع ، اللون بني ويساوي 1،ثم أنظر للطوق الثاني وحدد لونه وأكتب رقمه على حسب الجدول الموضوع ، اللون أسود ويساوي صفر ، ثم أنظر للطوق الثالث والأخير وحدد لونه وأكتب رقمه عدد أصفار على حسب الجدول الموضوع ، اللون بني ويساوي 1 ، فتصبح قيمة المقاومة 100ohms  ، ونلاحظ اللون الرابع الذي هو ذهبي يحدد نسبة التفاوت والتي هي حسب الجدول 5% .

الجدول التالي يوضح الألوان المستخدمة لتعريف المقاومات وقيمها ..

عادة الترميز بخمسة أحزمة لونية يستخدم في المقاومات ذات الدقة ±1% و ±2% . النموذج الأكثر توفراً هو ±5% يأتي عادة بأربعة أحزمة لونية .

في حال المقاومات بخمسة أطواق : الأمر مماثل تماماً للحالة السابقة ولكن اللون الأول والثاني والثالث أرقام أما اللون الرابع فهو عدد الأصفار والخامس كما سبق نسبة التفاوت .

ملاحظة : المصانع لا تضع قيمة المقاومة كالقيمة الفعلية بالضبط ، لكن هناك نسبة خطأ أو تفاوت في الخطأ Tolerance .

لذلك وضعت المصانع الطوق الأخير "الذهبي أو الفضي" لمعرفة دقة المقاومة ، وهي ببساطة تقاس على حسب لون الطوق ، فاللون الذهبي يعني أنه هناك نسبة خطأ قدره 5% والفضي 10% و20% للمقاومة من غير طوق أخير .

ملاحظة : بعض المقاومات تكتب عليها قيمتها كتابةً .

مثال: احسب قيمة المقاومة بني اسود برتقالي ذهبي مع نسبة خطأها ؟ المقاومة تكون نسبة خطأها 5% لأن اللون الرابع هو ذهبي وقيمتها مابين : 950 ohm إلى 1050 ohm. وإذا المقاومة كانت ذات طوق فضي تكون نسبة خطأها 10% وقيمتها مابين: 900 ohm إلى 1100 ohm. وإذا المقاومة كانت بدون طوق تكون نسبة خطأها 20% وقيمتها مابين: 800 ohm إلى 1200 ohm.

أنواع المقاومات :

- المقاومات الثابتة ( كربونية – سلكية) : وهي المقاومة التي لها قيمة ثابتة لا تتغير ، وتكون هذه القيمة مكتوبة عليها بشكل مباشر (أرقام) أو غير مباشر (ألوان) .

- المقاومات الكربونية : وتكون المادة الناقلة فيها مصنوعة من الكربون ، ويكون لها قيم أومية كبيرة ولكن استطاعتا صغيرة  .

- المقاومات السلكية : وتكون المادة الناقلة فيها سلك يكون ملفوف على جسم المقاومة عدد معين من اللفات حسب قيمة المقاومة ويحب أن يكون هناك مسافة بين كل لغة ، ويكون لها قيم أومية صغيرة نوعا ما ، ولكن الاستطاعة تكون كبيرة .

- المقاومات المتغيرة : تتغير قيمة هذه المقاومة ميكانيكيا بواسطة وصلة متحركة (منزلقة) أو ضوئياُ (ضوئية) أو حراريا (حرارية) .

- المقاومة الضوئية (LDR) :

| وهي تقوم على تحويل الضوء إلى مقاومة .. تصنع هذه المقاومات من سلفيد الكاديوم (CDS) تنخفض قيمتها الأومية عند ازدياد شدة الإضاءة ، وتزداد قيمتها عند انخفاض الضوء .. تصل قيمتها الأعظمية في الظلام إلى (2M ohm) .. وفي الضوء الشديد الناصع تصل قيمتها إلى (100 ohm) .. وتعتبر المقاومة الضوئية حساسة جداً للنور وسهلة الإسخدام . |  |
| --- | --- |

- الثارمستور (Thermistor) :

| وهو عنصر إلكتروني يحول الحرارة إلى مقاومة تتغير قيمتها طبقاً لدرجة الحرارة المحيطة .. مقاومة هذا العنصر تنقص بازدياد درجة الحرارة .. تحدد القراءات التالية التجريبية مقاومة العنصر عند درجات الحرارة : في الماء المتجمد (°C0) تكون المقاومة عالية (12K ohm).. في درجة حرارة الغرفة (°25C) تكون المقاومة (5K ohm).. في الماء المغلي (°100C) تصبح المقاومة (400 ohm).. |  |
| --- | --- |

- المقاومة الحرارية الموجبة (PTC) [Positive Temperature Coefficient Thermistor]: تزداد قيمتها الأومية عند أرتفع درجة الحرارة ، وتختلف قيم هذه المقاومة بحسب نوعها .

- المقاومة الحرارية السالبة (NTC) [Negative Temperature Coefficient Thermistor]: تنقص قيمتها الأومية عند أرتفع درجة الحرارة،وتختلف قيم هذه المقاومة بحسب نوعها .

- [Critical Temperature Resister Thermistor] CTR: تنقص قيمة المقاومة فجأة عندما درجة الحرارة ترتفع فوق نقطة معيّنة .

إن العلاقة بين درجة الحرارة وقيمة مقاومة نوع NTC يمكن أن يحسبا باستعمال الصيغة التالية :

| R | : The resistance value at the temperature T |
| --- | --- |
| T | : The temperature [K] |
| R0 | : The resistance value at the reference temperature T0 |
| T0 | : The reference temperature [K] |
| B | : The coefficient |

وذلك من أجل حرجة حرارة قياسية مستعملة 25°C .

- المقاومة الشبكية : هذا النوع من المقاومات تكون متوضعة في غلاف واحد أسود اللون بأرجل عمودية وتكون المقاومات موصولة من نهاياتها بنقطة واحدة مشتركة وبداياتها حرة ، وتتوفر بسبع مقاومات وثمانية وأربعة كما في الأشكال ، وفي بعض الأنواع تكون عبارة عن عدد من المقاومات في غلاف دارة متكاملة وتكون حرة البداية والنهاية .

تستخدم هذه المقاومات الشبكية لتستغل مساحة أصغر على الدارة في دارات قيادة اللدات وأيضاً كمقاومات رفع ..

- مقاومة الكمون المتغير (VDR) الفايرستور : وهو عنصر يغير قيمته طبقاً للجهد المطبق على طرفيه حيث أنه تنقص قيمة هذه المقاومة كلما ازداد فرق الكمون المطبق على طرفيها ، كما أن القطبية غير مهمة بالنسبة إلى هذا العنصر ..

الرمز الإلكتروني

| الشكل السابق يبين المنحني المميز للفايرستور في الاتجاهين .. نلاحظ من الشكل : أنه عند عتبة معينة للجهد فإن التيار يزداد بشكل كبير ، وقبل ذلك يكون الجهد مستقراً وثابتاً .. | استخدام المقاومة VDR في حماية عناصر الدارات الكهربائية .. |
| --- | --- |

الأشكال المختلفة للعلامات المطبوعة للفايرستور

يستخدم الفايرستور في الدارات للحماية من ارتفاع الجهد فوق عتبة معينة في دارات التيار المتناوب والمستمر وهو يوصل دائماً على التوازي مع العناصر والأحمال المراد حمايتها ..

الشكل السابق يبين توصيل الفايرستور مع الحمل من أجل الحد من مستوى التيار المتناوب ..

يبين الشكل السابق بعض تطبيقات الفايرستور

الشكل الأول   : حماية المحرك من خطر زيادة الجهد على طرفيه .

الشكل الثاني : حماية وشيعة سخان حراري من ارتفاع مستوى الجهد وبالتالي اختلاف المعامل الحراري .

الشكل الثالث : حماية الترانزستور من الحقل الكهربائي المخزن في ملف الريليه الذي سوف يفرغ في الترانزستور بعد إغلاقه .

هذا في الدارات البسيطة ...

الفايرستور يستخدم بشكل كبير في التطبيقات الصناعية التي تعمل على جهود عالية تصل حتى 2KV وتيارات عالية تصل حتى 1000A .

الشكل التالي يبين توصيل الفايرستور مع منظومة تحكم كاملة (لاحظ الفايرستور في كل جزء منها) ..

توصيل المقاومة على التوالي والتوازي :

|  | الوصل على التسلسل : توصل نهاية كل مقاومة مع بداية المقاومة الثانية بمعنى أن التيار يمر باتجاه واحد . |
| --- | --- |

المقاومة: تكون قيمة المقاومة كليه هي مجموع قيم المقاومات Rt=rR1+R2+R3 . التيار: قيمة التيار متساوية في أي نقطة . وعن طريق قانون أوم نستطيع الحصول علي قيمة التيار المار في الدارة . الجهد: تفقد من جهدها على حسب قيمة المقاومات ، وتكون قيمتها الكلية هي مجموع قيم الجهد المفقودة ، وتختلف قيمتها على حسب قيمة المقاومات .

|  | الوصل على التوازي: أي أن المقاومة توازي المقاومة التالية حتى يوصل طرفيها لمصدر الجهد بمعنى أن التيار يمر في اتجاهين أو أكثر بقدر عدد الممرات في الدائرة . المقاومة: تكون قيمة المقاومة كليه هي 1/Rt=1/R1+1/R2+1/R3 التيار: ينقسم التيار الكهربائي على حسب الممرات الموجودة . الجهد: يكون فرق الجهد ثابت في كل أطراف الدارة . |
| --- | --- |

العلاقات التالية توضح قوانين المقاومة في حالات وصلها :

Ohm's Law. R is Resistance, V is Volt, I is Current

غالباً من يعمل في رسم وطباعة الدارات الإلكترونية ، فإنه يتساءل عن أبعاد المقاومة التي استطاعتها كذا !!؟

لذا إليكم الشكل التالي :

| From the top of the photograph 1/8W 1/4W 1/2W | Rough size Rating power (W) Thickness (mm) Length (mm) 1/8 2 3 1/4 2 6 1/2 3 9 |
| --- | --- |

أما بالنسبة للمقاومات الفلمية المعدنية التي تمتاز بدقة عالية جداً وتحمل كبير لدرجات الحرارة والضوضاء ..

| From the top of the photograph 1/8W (tolerance ±1%) 1/4W (tolerance ±1%) 1W (tolerance ±5%) 2W (tolerance ±5%) | Rough size Rating power (W) Thickness (mm) Length (mm) 1/8 2 3 1/4 2 6 1 3.5 12 2 5 15 |
| --- | --- |

من أجل التذكر لا أكثر :

Example 1 (Brown=1),(Black=0),(Orange=3) 10 x 13 = 10k ohm Tolerance(Gold) = ±5%

Example 2 (Yellow=4),(Violet=7),(Black=0),(Red=2) 470 x 102 = 47k ohm Tolerance(Brown) = ±1%

silver ±10%,   gold ±5%,   red ±2%,   brown ±1%,  If no fourth band is shown the tolerance is ±20%.
[

The following shows all resistors from 1R to 22M:

ملاحظة : المقاومات الغير خطية ..

Nonlinear resistors -     a. NTC      ,       b. PTC      ,      c. LDR

لزيادة الثقة بالنفس ...

| 2700 ohm , 5% | 2200 ohm , 5% | 22000 ohm , 5% | 100 ohm , 5% |
| --- | --- | --- | --- |
| 5600 ohm , 5% | 560 ohm , 5% | 470 K ohm , 5% | 47 K ohm , 2% |
| 1 M ohm , 5% | 39 M ohm , 5% | 10 M ohm , 5% | 330 K ohm , 5% |
| 2200 ohm , 2% | 1200 ohm , 1% | 10 ohm , 5% | 860 ohm , 5% |
| 27 M ohm , 20% | 1000 ohm , 10% | 100 K ohm , 5% | 75 ohm , 20% |
| 1940 ohm , 1% | 560 K ohm , 5% | 270 K ohm , 1% | 100 K ohm , 2% |

وأخيراً وليس آخراً فإنك لن تجد مقاومة قيمتها مثلاً 225K !!؟ لأن الشركات المصنعة تصنع سلسلة من قيم محددة وهي التالي ...

Standard Series Values (5%)

1.0     10      100    1.0K (1K0)    10K     100K    1.0M (1M0)     10M

1.1     11      110    1.1K (1K1)    11K     110K    1.1M (1M1)     11M

1.2     12      120    1.2K (1K2)    12K     120K    1.2M (1M2)     12M

1.3     13      130    1.3K (1K3)    13K     130K    1.3M (1M3)     13M

1.5     15      150    1.5K (1K5)    15K     150K    1.5M (1M5)     15M

1.6     16      160    1.6K (1K6)    16K     160K    1.6M (1M6)     16M

1.8     18      180    1.8K (1K8)    18K     180K    1.8M (1M8)     18M

2.0     20      200    2.0K (2K0)    20K     200K    2.0M (2M0)     20M

2.2     22      220    2.2K (2K2)    22K     220K    2.2M (2M2)     22M

2.4     24      240    2.4K (2K4)    24K     240K    2.4M (2M4)

2.7     27      270    2.7K (2K7)    27K     270K    2.7M (2M7)

3.0     30      300    3.0K (3K0)    30K     300K    3.0M (3M0)

3.3     33      330    3.3K (3K3)    33K     330K    3.3M (3M3)

3.6     36      360    3.6K (3K6)    36K     360K    3.6M (3M6)

3.9     39      390    3.9K (3K9)    39K     390K    3.9M (3M9)

4.3     43      430    4.3K (4K3)    43K     430K    4.3M (4M0)

4.7     47      470    4.7K (4K7)    47K     470K    4.7M (4M7)

5.1     51      510    5.1K (5K1)    51K     510K    5.1M (5M1)

5.6     56      560    5.6K (5K6)    56K     560K    5.6M (5M6)

6.2     62      620    6.2K (6K2)    62K     620K    6.2M (6M2)

6.8     68      680    6.8K (6K8)    68K     680K    6.8M (6M8)

7.5     75      750    7.5K (7K5)    75K     750K    7.5M (7M5)

8.2     82      820    8.2K (8K2)    82K     820K    8.2M (8M2)

9.1     91      910    9.1K (9K1)    91K     910K    9.1M (9M1)