| يصنع المكثف من لوحين متوازيين يفصل بينهم فراغ ، وهذا الفراغ يسمى الطبقة العازلة ، وتختلف أنواع المكثفات على حسب نوع الطبقة العازلة ، منها مكثفات السيراميك ، الميكا , البوليستر , الورق ، هوائي إلى أخره . |  |
| --- | --- |

رمز المكثف :

| مكثف متغير | مكثف مستقطب | مكثف عادي |
| --- | --- | --- |
|  | يستخدم المكثف في شحن الشحنات الكهربائية وهي مشابهة لعمل البطارية ولكن الفرق إنها تكون خطرة إذا شحنت أعلى من جهدها ويتم تفريغها بواسطة مقاومة لتحديد عملية التفريغ . وتتم عملية التفريغ والشحن بطريقتين: |

|  | على التسلسل (شحن المكثف) : يتم الشحن تدريجيا وتعمل المقاومة على عملية إبطاء شحن المكثف كما هو موضح على المنحني . |
| --- | --- |

|  | على التوازي )تفريغ المكثف (: توصل المكثف والمقاومة على التوازي ويتم التسريب أو التفريغ تدريجيا وتعمل المقاومة على إبطاء عملية التفريغ للمكثف كما هو موضح . |
| --- | --- |

يرمز للمكثف بالرمزC  ووحدة قياسها الفاراد FARAD .

والفاراد : وحدة كبيرة جداً في المكثف ، ولقياس قيمة المكثف قسمت إلى وحدات أصغر ..

| uF | Micro Farad | 10 -6 F |
| --- | --- | --- |
| nF | Nano Farad | 10 -9 F |
| pF | Pico Farad | 10 -12 F |

تصنع المكثفات بأحجام وأشكال متنوعة وعادة تكتب القيم عليها أو تكون عليها الأطواق كما في المقاومة .

وهناك شكلين للمكثفات بشكل عام جداً :

|  | مكثفات تشبه المقومات ويخرج منها سلكين AXIAL. |
| --- | --- |
|  | مكثفات تخرج من أسفلها نهاية أطراف الأسلاكRADIAL . |

أنواع المكثفات:

1- مكثفات ثابتة ولها أشكال مختلفة .

2- مكثفات مستقطبة مثل المكثف الإلكتروني ، ومكثف التيتانيوم ، وتتميز بوجود قطب موجب وسالب .

3- مكثفات متغيرة وتستخدم في ضبط الترددات كما الموجودة في الراديو .

| المكثّفات الالكتروليتية (مكثّفات نوعِ كهر وكيميائية) : تَتراوحُ المكثّفاتُ الاليكتروليتيةُ في القيمةِ مِنْ حوالي 1 µF إلى آلافِ µF، وهي تستخدم في دارات الترشيح وتمتاز بسعاتها العالية . 1µF (50V) [diameter 5 mm, high 12 mm] 47µF (16V) [diameter 6 mm, high 5 mm] 100µF (25V) [diameter 5 mm, high 11 mm] 220µF (25V) [diameter 8 mm, high 12 mm] 1000µF (50V) [diameter 18 mm, high 40 mm] | مكثّفات متعددة الطبقة الخزفية : هذه المكثفات يكون لها عازل من عدة طبقات ومع ذلك تمتاز بصغر الحجم ودرجة حرارة جيدة وخصائص تردد مستقرة . كما أنها ليس لها قطبية . وهي تستخدم في ترشيح إشارات التردد العالي الرقمية من خلال إمرار الترددات العالية غير المربعة على القطب الأرضي . |
| --- | --- |
| مكثّفات Tantalum : وهي أيضاً عبارة عن مكثّفات أليكتروليتية ولها قطبية يشار إليها بـ + وتمتاز هذه المكثفات بأنها مستقرة لذا تستخدم في الدارات التي تحتاج استقرار عالي في قيم السعة | مكثفات السيراميك : المكثّفات الخزفية مبنية بمواد مثل باريوم التيتانيوم الحامضي وتستخدم في تطبيقات الترددات العالية . سعتهم صغيرة نسبياً وليس لها قطبية . المكثّفات الخزفية لا يجوز أن تستخدم في الدارات التشابهية لأنهم يمكن أن يشوهوا الإشارة. |
| Mica Capacitors : تستعمل هذه المكثّفات مادة Mica كعازل . تمتاز بأن لها استقرار جيد ، لأن معامل درجة حرارتها صغير ، ولأن خاصية ترددها ممتازة . هي تستعمل في دارات الرنينِ ، ومرشحات التذبذب العالي أيضاً . وهي معزولة جيدُاً ، ولذا يُمْكِنُ أَنْ تستعمل في دارات الجهد العالية . ليس لها قطبية ... |  |
| مكثّفات الطبقة المضاعفة الكهربائية (ممتازة) : هذه المكثفات تعتبر من أفخر الأنواع وأكثرها استقراراً بالإضافة لسعاتها العالية رغم صغر حجمها . | Poly propylene Capacitors : هذه المكثفات تستخدم في مجال ترددات 100KHZ ومادون . |
| Metallized Polyester Film Capacitors : |
| Polyester Film Capacitors : تستخدم هذه المكثفات مادة Polyester Film كعازل | مكثفات Polystyrene Film : سميت كذلك لأن العازل فيها هم من المادة Polystyrene Film . هذا النوعِ مِنْ المكثّفات لَيسَ للاستعمال في دارات التذبذب العالي ، لأنهم يَبْنونَ حلزون في داخله . هي مستعملة في دوائرِ الترشِيحِ أَو التوقيت . |
| المكثّفات المتغيّرة Variable Capacitors : المكثفات المتغيرة تستخدم في دارات التعديل الترددي ، وتملك هذه المكثفات برغي يدور بالاتجاهين لتغيير قيمة السعة ولكن ويجب الانتباه عند تعديل قيمة المكثف باستخدام مفك أن قيمة السعة يمكن أن تتأثر بقطبية يدك أو الشحنات على المفك . إن قيم هذه المكثفات يتعرف إليها من خلال عدة ألوان على الشكل التالي : Blue: 7pF (2 - 9) . white: 10pF (3 - 15) . green: 30pF (5 - 35) . brown: 60pF (8 - 72) . |  |

|  | تكتب القيمة العليا لفرق الجهد على المكثف والتي ممكن أن يعمل بــها . وفي بعض المكثفات كإليكترونية التنتانيوم تكون مقطبة ، وهذا يعني إنها يجب أن توضع بالشكل الصحيح ، وتكتب عليها عادة هذه الأقطاب إذا كانت موجبة أو سالبة . بعض المكثفات لها أطواق من الألوان لمعرفة قيمتها كالموجودة في المقاومات . |
| --- | --- |

|  | توصيل المكثفات: التوالي: وتتم ربط المكثفات بشكل متسلسل كما بالشكل .. وتكون القيمة النهائية للمكثف تساوي : 1/Ct=1/c1+1/c2 Ct=1/(1/C1+1/C2) |
| --- | --- |

|  | التوازي: وتتم ربط المكثفات بشكل متوازي كما بالشكل .. وتكون القيمة النهائية للمكثف تساوي : Ct=C1+C2 |
| --- | --- |

قراءة قيم المكثفات :

| uF | Micro Farad |  | 10^(-6) F |
| --- | --- | --- | --- |
| nF | Nano Farad |  | 10^(-9) F |
| pF | Pico Farad |  | 10^(-12) F |

قراءة مكثفات ذات الألوان:

بعض القيم تقاس بالبيكو فاراد Pico Farad

مثلا مكثف بلون بني أسود أحمر قيمتها تكون: 102=1000pF

مثلا مكثف بلون بني أسود أصفر قيمتها تكون: 100000pF= 100nF= 0.1uf

قراءة المكثف ذو الغلاف البلاستيكي:

أغلب هذه القطع تكون مطبوعة القيم حيث تشمل سعة المكثف وجهدها ودقتها ، تكون السعه بالمايكرو فاراد microfarad إلا إذا وجد الرمز n فغن السعة تكون بالنانو فاراد .

ويعطى الجهد كرقم يتبع الحرف V وفي بعضها لا يكتب الحرف V ، وتحدد الدقة على حسب الرموز التالية:

| الدقة | الرمز |
| --- | --- |
| %20 | M |
| %10 | K |
| %5 | J |
| %2.5 | H |
| 1 pF بالموجب أو السالب | F |

جدول قراءة قيم المكثفات عن طريق الألوان

| COLOR DIGIT MULTIPLIER TOLERANCE VOLTAGE Black 0 x 1 pF ±20% Brown 1 x 10 pF ±1% Red 2 x 100 pF ±2% 250V Orange 3 x 1 nF ±2.5% Yellow 4 x 10 nF 400V Green 5 x 100 nF ±5% Blue 6 x 1 µF Violet 7 x 10 µF Grey 8 x 100 µF White 9 x 1000 µF ±10% |  |
| --- | --- |

جدول قراءة مكثفات التيتانيوم الإلكتروليتية

COLOR DIGIT MULTIPLIER VOLTAGE Black 0 x 1 µF 10V Brown 1 x 10 µF Red 2 x 100 µF Orange 3 Yellow 4 6.3V Green 5 16V Blue 6 20V Violet 7 Grey 8 x .01 µF 25V White 9 x .1 µF 3V Pink 35V

a, b, c. Variable capacitors, d. Trimmer capacitors

\

[

# Text boxes

مكثفات التيتانيوم الالكتروليتية